Инструкционная карта

Обработка застежки брюк тесьмой – молнией

Таблица

| № п/п | Последовательность выполнения работы | Графическое изображение | Инструменты, приспособления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сметать и стачать передний шов, закрепляя строчку в том месте, где будет начало планки, обратными стежками. |  | Игла, машина. |
| 2. | Разутюжить обтачки в разные стороны. |  | Утюг. |
| 3. | Подогнуть правую обтачку на изнаночную сторону на 0,6-1,3 см. от сметочной строчки. Уложить молнию звеньями вдоль подогнутого края обтачки, приметать. |  | Игла, машина. |
| 4. | Притачать на 0,1-0,2 см от сгиба, начиная от нижнего конца звеньев. |  | Машина. |
| 5. | Отогнуть левую обтачку на молнию, сложив их лицевыми сторонами. Отогнуть основную деталь от молнии. |  | Игла, машина. |
| 6. | Приметать, притачать тесьму-молнию к левой обтачке на расстоянии 6 см. от звеньев. |  | Игла, машина. |
| 7. | Вывернуть изделие на лицевую сторону, проложить смёточную строчку по намеченной линии отстрочки. |  | Игла, машина, колышек, утюг. |
| 8. | Прострочить с лицевой стороны по намеченной линии, начиная от линии шва у нижнего конца молнии, закрепляя строчку. Удалить нитки примётывания. Приутюжить застёжку через проутюжильник. |  | Игла, машина, колышек, утюг. |